URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

SVETA NEDJELJA

PRIJEDLOG PLANA

NOSITELJ IZRADE PLANA	Grad Hvar

ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, EUROPSKE FONDOVE I JAVNU NABAVU

VODITELJ ODSJEKA

Doro Abdulmar, dipl. ing. građ.

IZRAĐIVAČ PLANA			GISplan d.o.o.  Split

DIREKTOR

Ines Berlengi, dipl. ing. arh.

# Split, srpanj 2020. godine

NAZIV PLANA					URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SVETA NEDJELJA

NOSITELJ IZRADE PLANA 	Grad Hvar

Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu

VODITELJ ODSJEKA 	Doro Abdulmar, dipl. ing. građ.

IZRAĐIVAČ PLANA			GISplan d.o.o.  Split

DIREKTOR	  Ines Berlengi, dipl. ing. arh.

ODGOVORNI VODITELJ 		Jelena Borota, mag. Ing. arch.

STRUČNI TIM					Niveska Balić, dipl. oec.

Stipe Baučić, dipl. ing. geod.

Ines Berlengi, dipl. ing. arh.

Jelena Borota, mag. ing. arch.

Sandi Fabjanović, geod. teh.

Mate Glaurdić, mag. ing. geod. et geoinfo.

Luka Kotromanović, mag. ing. geod. et geoinfo.

Maja Nešović, mag. ing. aedif.

Marko Popović - Razumić, građ. tehn.

Dijana Vrdoljak, dipl. ing. građ.

Silvija Zdunić, dipl. ing. arh.

Ivan Žižić, mag. ing. geod. et geoinf.

Ivo Makjanić, dipl. ing. građ.  (Vodoopskrba i odvodnja)

Goran Miloš, dipl. ing. el. (Elektroenergetika)

# SADRŽAJ UPU-a SVETA NEDJELJA

# I. 	TEKSTUALNI DIO PLANA

# OPĆI DIO

# A)	Imenovanje odgovornog voditelja izrade plana

B)	Izvod iz sudskog registra

C)	Suglasnost/ovlaštenje nadležnog ministarstva

D)	Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata za odgovornog planera

# ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

- Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

- Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

- Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

- Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

- Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1	Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1	Javna parkirališta i garaže

5.1.2	Pomorski promet

# 5.1.3	Trgovi i druge veće pješačke površine

5.2	Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

5.3	Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

5.3.1	Elektroenergetska mreža

5.3.2	Vodoopskrba i odvodnja

- Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

- Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

- Gospodarenje otpadom

- Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

- Mjere provedbe urbanističkog plana

10.1	 Obveza izrade detaljnih planova uređenja

# OBRAZLOŽENJE PLANA

# SAŽETAK ZA JAVNOST

# II. GRAFIČKI DIO PLANA

# Kartografski prikazi u mjerilu 1:1000

- KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

- PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

2.1 	Promet

2.2 	Elektroenergetski sustav, Pošta i elektroničke komunikacije

2.3 	Vodoopskrbni sustav

2.4 	Sustav odvodnje otpadnih voda

- PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

3.1 	Kulturna baština i krajobraz

3.2 	Prirodna baština

- NAČIN I UVJETI GRADNJE

# I. 	TEKSTUALNI DIO PLANA

# OPĆI DIO

# A)	Imenovanje odgovornog voditelja izrade plana

B)	Izvod iz sudskog registra

C)	Suglasnost/ovlaštenje nadležnog ministarstva

D)	Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata za odgovornog planera

*Ove Odredbe za provođenje započinju člankom 6. Prvih pet članaka rezervirani su za temeljne odredbe u Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja.

# ODREDBE ZA PROVOĐENJE

# 1.		UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA 							JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

  - UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

(1) Površina kopnenog obuhvata Plana iznosi cca 29,75 ha uz pripadajući morski dio koji iznosi cca 5,49 ha. Površine javnih i drugih namjena razgraničene su  i označene bojom i planskim znakom, u grafičkom dijelu elaborata Plana, na  kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina, prikazane se u mjerilu 1: 2000.  Stari dio naselja Sveta Nedjelja prikazan je u mjerilu 1:1000. Planirane namjene površina su sljedeće:

# MJEŠOVITA NAMJENA

# Pretežno stambena u jezgri  – M1

# Pretežno stambena u zelenilu  – M2

# JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

# Školska  – D3

# Vjerska  – D7

# GOSPODARSKA NAMJENA

# Poslovna namjena  – K

# UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA

# Turističko naselje – T2

# ŠPORTSKA I REKREACIJSKA NAMJENA

# Šport i rekreacija – R1

# Uređena plaža – R2

Prirodna obala i plaža – R3

Boćalište – B

POLJOPRIVREDA - P

# ŠUME - Š

# ZELENE POVRŠINE

# Javni park – Z1

Uređene zelene površine – Z2

# PROMET

# KOPNENI PROMET

Glavna ulica naselja

Pristupne ulice

Kolno pješačke površine

Pješačke površine, obalna šetnica, pješački pravci

Parkirališta

Stajalište autobusa

INFRASTRUKTURNE POVRŠINE

Transformatorska stanica, vodosprema – IS

GROBLJE

RECIKLAŽNI OTOK - R

BUJICA – VODOTOK

# MJEŠOVITA NAMJENA  – M

# Pretežno stambena namjena u jezgri  – M1

(1) Pretežno stambena namjena – M1 određena je za oblikovno vrijedno područje cjeline starog dijela naselja Svete Nedjelje. Primarna namjena ove zone je stanovanje relativno visoke gustoće, tipičnog zbijenog otočnog naselja, s mogućim pratećim sadržajima sekundarne namjene.

(2) Sekundarna namjena su sadržaji koji ne ometaju stanovanje. Takvim sadržajima smatraju se oni kod kojih se ne javlja buka, zagađenje zraka, vode i tla te ostali štetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okoliš:

-	obrti (tradicijski, umjetnički i dr.)

- 	uslužne djelatnosti (banka, pošta, ljekarna, galerija i dr.)

-	javni i društveni sadržaji (vrtić, civilne udruge, zdravstveni ili vjerski sadržaji i dr.)

-	ugostiteljske i turističke djelatnosti

(nisu dopušteni kampovi i hosteli, a preporuča se kategorija difuznog i integralnog hotela, hotela baština)

-	manji trgovački sadržaji

(vinarije, enoteke, kušaonice, prodavaonice lokalnih proizvoda i dr.)

-	manji proizvodni pogoni (uljare, destilerije i dr.).

(3) Sadržaje sekundarne namjene moguće je graditi na posebnoj građevnoj čestici ukoliko je to potrebno ili na dijelu građevne čestice kao i unutar dijela prostora građevine.

(4) Ugostiteljsko turistička djelatnost smještaja unutar obiteljske kuće može zauzimati maksimalno 30% GBP-a.

(5) Stambeno poslovne građevine su građevine koje uz stambene moraju sadržavati najmanje 30% GBP poslovnih djelatnosti sekundarne namjene. Mogu sadržavati maksimalno 400m2 poslovnog prostora odnosno maksimalno 4 ugostiteljsko turističke smještajne jedinice.

(6) Na jednoj građevnoj čestici mogu se graditi stambene, stambeno poslovne, ili poslovne građevine i pomoćne građevine s kojima čine prostorno funkcionalnu cjelinu.

(7) Unutar ove namjene moguće je uređenje  otvorenih  športsko-rekreacijskih površina, dječjih igrališta i zelenih površina kao i postavljanje komunalne infrastrukture.

# Pretežno stambena namjena u zelenilu  – M2

# (1) Pretežno stambena namjena u zelenilu – M2 određena je za novi dio naselja Sveta Nedjelja koji je većim dijelom planiran na površinama pod makijom i šumom alepskog bora. Primarna namjena ove zone je stanovanje niske gustoće s mogućim pratećim sadržajima sekundarne namjene. Svu izgradnju je potrebno uklopiti u postojeći okoliš čuvajući postojeća stabla.

# (2) Za ovu namjenu se primjenjuju odredbe pretežno stambene namjene u jezgri uz sljedeće iznimke sekundarne namjene:

# - za ugostiteljske i turističke djelatnosti preporuča se kategorija  integralnog hotela te smještaj u kampu, u domaćinstvu, seoskom domaćinstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, a nisu dopušteni hosteli)

# JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

# Školska  – D3

# Vjerska  – D7

(1) Područna škola – D3 nalazi se u prizemlju građevine sjeverno od crkve Sv. Spiridona.  Školu je moguće nadopuniti kompatibilnim sadržajima javne i društvene namjene kao što su čitaonica, biblioteka, vrtić, prostorije župe i sl.

(2) Građevine vjerske namjene – D7 u naselju Sveta Nedjelja su župna crkva Sv. Spiridona sa župnom kućom (u kojoj se nalazi pošta), i nekoliko kapelica (kapela Gospe od zdravlja na groblju, kapela“ Kolumbić“, Kapelica „1845“, kapelica „Kolumbić“, kapelica „Sv. Marije Međugorje“). Obavezno je zadržati njihovu vjersku namjenu uz moguću nadopunu kompatibilnim sadržajima javne i društvene namjene (izložbeni prostor i sl.).

(3) U zgradi koja je župna kuća, a ujedno se u njoj nalazi i pošta i trgovina moguće je planirati kompatibilne poslovne i javne i društvene namjene.

(4) Na površinama javne i društvene namjene nije moguće graditi građevine stambene  namjene ili prenamijeniti postojeće javne i društvene sadržaje u stambenu namjenu ako ovim odredbama nije drugačije navedeno.

# GOSPODARSKA NAMJENA

# POSLOVNA NAMJENA – K

# (1) Poslovna namjena planirana je na tri lokacije unutar obuhvata: na ulazu u naselje gdje se planira mogućnost rekonstrukcije i proširenja postojećih proizvodnih pogona i skladišta i u centru naselja gdje se nalaze ružmarinska zadruga i vinarija Plenković.

(2) Gospodarske djelatnosti poslovne namjene uključuju poslovne građevine trgovačkih i uslužnih djelatnosti, a mogu sadržavati i proizvodno zanatske te prateće sadržaje ugostiteljstva, servisa i javnih sadržaja. U svim zonama namjene K moguć je smještaj sadržaja vezanih za ribarstvo i poljoprivredu (obrti, uljare, proizvodni pogoni, postrojenje za preradu maslina, proizvodnja eteričnih ulja i sl.).

# (3) Prateće ugostiteljske sadržaje unutar ružmarinske zadruge moguće je planirati i na maksimalno 30% površine. Ružmarinsku zadrugu kao i vinariju je moguće nadopuniti prostorima za prezentaciju i prodaju proizvoda hvarskih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i manufaktura. Moguće je planirati i prostorije interpretacijskog centra tradicionalnih zanata i sl.

# (4) U ovim zonama nije moguća stanogradnja izuzev vinarije gdje je moguće planirati i stanovanje za vlasnike/radnike.

# UGOSTITELJSKO TURISTIČKA

# Turističko naselje – T2

- Turističko naselje-T2 planirano je na istočnom rubu naselja, iznad postojeće plaže naselja i terasastih poljoprivrednih nasada. Manji dio zone (sjeverozapadni) je izgrađen, a većina je neizgrađena.

- Postojeći dio je moguće rekonstruirati i dopuniti pratećim sadržajima (ugostiteljske, zabavne, kulturne, trgovačke, uslužne rekreacijske i dr. namjene).

# (3) U planiranom dijelu turističkog naselja omogućava se izgradnja smještajnih kapaciteta s  pratećim ugostiteljskim, zabavnim, kulturnim, trgovačkim i uslužnim sadržajima, športskim i rekreacijskim i sl. sadržajima na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Minimalni udio od 30% smještajnih kapaciteta je potrebno realizirati kao hotel.

(4) U ovim zonama se ne dozvoljava izgradnja stambenih sadržaja namijenjenih za stalno ili povremeno stanovanje.

ŠPORTSKA I REKREACIJSKA NAMJENA – R

# Šport i rekreacija – R1

(1) Površine namijenjene športu i rekreaciji planirane su uz samo obalu te ispod starog dijela naselja Sveta Nedjelja.

(2) Igralište uz obalu potrebno je urediti kao javni prostor uz moguću izgradnju manjih poslovnih sadržaja.

(3) Velika površina športske i rekreacijske namjene, pozicionirana rubno u odnosu na povijesnu jezgru (stari dio naselja Sveta Nedjelja), a iznad groblja namijenjena je uređenju velikog polifunkcionalnog igrališta u njenom središnjem dijelu uz parkovno uređenje ostalih površina uz manje rekreacijske sadržaje poput dječjeg igrališta, vidikovca i slično, a sve uklopljeno u postojeću vegetaciju.

# Uređena plaža – R2

(1) Uređena plaža nalazi se na istočnom rubu naselja Sveta Nedjelja, ispod planiranog turističkog naselja i terasastih poljoprivrednih površina. Do uređene plaže te uz nju planira se uređenje obalne šetnice, a postojeći ugostiteljski sadržaji se rekonstruiraju uz dodatne sadržaje isključivo u funkciji plaže (sanitarije, svlačionice, spremište i sl.).

Prirodna obala i plaža – R3

(1) Prirodna obala proteže se izrazito strmom zapadnom stranom rta Sveta Nedjelja. Na samom vrhu zapadne strane uređen je mali vidikovac s poznatom vizurom bora i koji se koristi i kao plaža. Izuzev postojeće Luke nautičkog turizma koja graniči s UPU-om ali je izvan obuhvata, obala Svete Nedjelje teško je pristupačna i prirodna. Planira se zadržavanje prirodne obalne linije uz saniranje devastiranih betoniranih dijelova obale jedinstvenim projektom uređenja.

Boćalište

(1) Dva su boćališta unutar naselja Sveta nedjelja. Jedno uz prometnicu, neposredno izvan obuhvata, a drugo uz samu obalnu šetnicu. Planira se njihovo zadržavanje.

POLJOPRIVREDA – P

(1) Poljoprivreda je uz turizam najvažnija gospodarska grana Svete Nedjelje na čijim strmim padinama rastu najkvalitetniji trsovi plavca, a poljoprivredne površine se ljevkasto spuštaju uz naselje i kroz naselje sve do mora te sa njim čine neodvojivu cjelinu. Poljoprivredne površine se stoga strogo čuvaju od izgradnje.

ŠUME – Š

(1) Šume utvrđene ovim Planom štite se od sječe i krčenja, a sa svrhom održavanja i unapređivanja njihove biološke raznolikosti, sposobnosti obnavljanja te njihove zaštitne funkcije. Dopušteno je korištenje ili uređenje šuma u svrhu odmora i rekreacije.

# ZELENE POVRŠINE

# Javni park – Z1

(1) Javne zelene površine planirane su u sklopu velike zone športa i rekreacije s kojom čine jedinstvenu prostornu kompoziciju.

Uređene zelene površine – Z2

# (1) Uređene zelene površine nalaze se na četiri lokacije: u centru starog naselja, uz županijsku cestu i planirano stajalište autobusa, uz Put Skrinje te uz samu obalu. Ove površine namijenjene su isključivo sadnji zelenila uz moguće uređenje odmorišta.

# POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

# (1) Na svim površinama osim u starom dijelu naselja Sveta Nedjelja (zaštićena jezgra) i na poljoprivrednim površinama moguće je postavljanje samoodrživih sustava za proizvodnju energije (fotonaponski modeli, vjetrenjače i dr.).

# KOPNENI PROMET

Glavna ulica naselja

(1) Planirana je rekonstrukcija postojeće prometnice koja prolazi sredinom naselja Sveta Nedjelja u profil glavne ulice naselja. Do skretanja prema Luki nautičkog turizma i turističkom naselju glavna ulica naselja je županijskog značaja, a nakon skretanja, u smjeru tunela i Starog grada je lokalnog značaja. Na ovaj način Sveta Nedjelja se povezuje sa gradom Hvarom i spaja na D116. Nakon dovršetka prometnice planira se povećanje prometa u smjeru Hvara, uključujući i uspostavljanje javnog prijevoza.

# Pristupne ulice

# (1) Pristupne ulice su planirane kao sekundarna mreža prometnica koje osiguravaju pristup pretežno stambenim dijelovima naselja s manjim prometnim opterećenjem.

# Kolno pješačke površine

(1) Kolno pješačke površine nalaze se većim dijelom unutar povijesne jezgre starog naselja Sveta Nedjelja, označene su većinom unutar postojećih izgrađenih struktura te predstavljaju osnovni pristup većem dijelu zaštićene povijesne jezgre. Preporuča se korištenje saćastih i sličnih podloga za učvršćivanje tla ukoliko je potrebno, bez asfaltiranja ili popločenja prirodnih površina. Moguća je djelomična završna obrada u prirodnim materijalima (šljunak, kamen, drvo i sl.).

# Pješačke površine i obalna šetnica, pješački pravci i biciklističke staze

(1) Na obalnu šetnicu se vezuju ostale pješačke površine koje su planirane kao pristupne unutar postojećih izgrađenih struktura naselja i pješačke staze izvan građevinskog područja.

(2) Planirano je uređenje centralnog trga u centru naselja kao mjesta susreta i odmora mještana Svete Nedjelje.

(3) Planira se spoj obalne šetnice i mreže pješačkih prometnica naselja na širu mrežu pješačkih i biciklističkih staza koje povezuju Svete Nedjelju i vrh Svetog Nikole te samostan i špilju kao i obližnja mjesta Jagodne i Ivan Dolca.

# Parkirališta

- Planirana su javna parkirališta  kapaciteta do 15 PM:

-  na ulazu u veliku športsko rekreacijsku zonu u središnjem dijelu naselja uz Put Stjepana Radića

-  neposredno izvan obuhvata uz L67190, u smjeru tunela

-  na početku glavne ulice naselja Put mora novi

-  sjeverno od glavne ulice naselja Put mora novi

-  na tri lokacije uz glavnu ulicu naselja Put mora novi, a sve sukladno kartografskom prikazu 2.1 Promet.

- Sva parkirališta se planiraju kao ozelenjena. Obavezno je zadržati što više postojećih stabala i posaditi nova. Preporuča se korištenje saćastih i sličnih podloga za učvršćivanje tla ukoliko je potrebno, bez asfaltiranja ili popločenja prirodnih površina.

# Autobusno stajalište

(1) Označeno je autobusno stajalište uz uređenu zelenu površinu, u centru naselja uz županijsku cestu koja povezuje Svetu Nedjelju s gradom Hvarom.

# INFRASTRUKTURNE POVRŠINE

(1) Neoznačeni uređaji i vodovi komunalne infrastrukture mogu se graditi unutar površina svih namjena naselja Sveta Nedjelja. Dio je označen simbolom unutar drugih namjena te će se projektnom dokumentacijom odrediti njihova točna pozicija.

(2) Označena je površina postojeće trafostanice u centru naselja.

# BUJICE – VODOTOCI

(1) Korito bujičnih vodotoka Bad i Sveta Nedjelja prolazi većinom kroz poljoprivredne i druge zelene površine,  a manjim dijelom kroz mješovitu namjenu naselja. Osnovna namjena vodotoka u funkciji je poljoprivrednih površina (jedna od glavnih gospodarskih djelatnosti naselja) te je o tome neophodno voditi računa prilikom njihove regulacije uz suglasnost Hrvatskih voda.

GROBLJE

(1) Prostornu cjelinu groblja čine ograđena grobna mjesta zajedno sa zelenilom (čempresi i drugo) i kapelom te pristupni put i manje parkiralište.

2.	UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA 	GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

POSLOVNA NAMJENA – K

(1) Zgradu ružmarinske zadruge je potrebno rekonstruirati do maksimalne visine P+2 uz obavezu da originalni volumen ostane vidljiv te da se zadrži memorijalna ploča koja obilježava osnivanje zadruge kao i gustirna/pjover s bunarom. Zgradu i okolno zemljište potrebno je projektirati kao cjelinu sukladno odredbama razvojnog projekta članka broj 81. ovih odredbi te uz poštivanje odredbi za stari dio naselja u članku broj 64. Potrebno je planirati minimalno 20% zelenih vodopropusnih površina s visokim zelenilom

(2) Vinariju Plenković moguće je rekonstruirati u postojećim gabaritima dok je pomoćnu građevinu moguće proširiti sukladno kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje. Južni/donji dio zone obavezno je terasasto ozeleniti. Uz glavnu ulicu naselja potrebno je čuvati postojeće akcentno stablo alepskog bora uz sadnju drvoreda, a sve  sukladno kartografskom prikazu broj 4. i 3.2.

- Za površine poslovne namjene koje se nalaza uz glavnu ulicu naselja, uz istočni rub obuhvata minimalna površina građevne čestice je 600m2. Maksimalna izgrađenost građevne čestice može iznositi 50% za čestice površine do 2000m2, a 35% za čestice veće od  2000m2.

Minimalna udaljenost građevine od granice čestice je 5m, na minimalno 25% površine čestice treba zasaditi autohtono visoko zelenilo. Moguća je gradnja jedne nadzemne etaže maksimalne visine V=5m i podzemne etaže visine maksimalno 4m. Ako se podzemna etaža gradi kao potpuno ukopana, koeficijent izgrađenosti ove etaže iznosi 60%. Parkiranje vozila se rješava unutar površine građevne čestice, prema normativima iz članka 70. Do građevnih čestica potrebno je osigurati kolni prilaz minimalne širine 5m.

UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA

Turističko naselje – T2

(1) Unutar turističkog naselja planira se gradnja smještajnih kapaciteta i pratećih ugostiteljsko-turističkih sadržaja sukladno odredbama članka broj 11. ovih Odredbi. Ukoliko se zona gradi u fazama obavezno je realizirati proporcionalno smještajne kapacitete i prateće sadržaje za svaku pojedinu fazu, a svim fazama treba prethoditi rješavanje komunalne i prometne infrastrukture.

(2) Gradnja građevina je moguća sukladno sljedećim uvjetima:

- nadzemni Kig zone turističkog naselja iznosi maksimalno 0,2

- smještajne građevine/vile mogu imati maksimalnu tlocrtnu površinu 150m2

- visina smještajnih građevina/vila može biti najviše E=Po/S i 2 etaže, odnosno V= 7m od najniže kote uređenog terena uz građevinu do gornje plohe zadnje etaže

- za vile se preporuča korištenje zelenog krova

- visina pratećih sadržaja može biti najviše E=Po/S i 2 etaže, odnosno V= 7m od najniže kote uređenog terena uz građevinu do gornje plohe zadnje etaže, dok dio volumena pratećih sadržaja može biti najviše E=Po/S i 3 etaže, odnosno V= 9m ali ne više od 30% tlocrtne površine građevine pratećih sadržaja

- dio smještajnih jedinica može biti unutar hotela koji se gradi prema uvjetima za prateće sadržaje

- građevine pratećih sadržaja veće od 150m2 potrebno je projektirati kao sklop više volumena koji mogu biti međusobno povezani

- u slučaju korištenja zelenog krova za građevine pratećih sadržaja omogućava se, dodatno, korištenje 30% krovne plohe kao ugostiteljske terase i/ili sunčališta (i sl.) uvučene minimalno 3m u odnosu na gabarite građevine, parapet/ogradu terase je obavezno oblikovati kao zelenu (živica) ili ozelenjenu (penjačica), a terasu je moguće natkriti isključivo ozelenjenom pergolom bez mogućnosti postavljanja pokretne zaštite od sunca ili fiksne nadstrešnice, moguća je izgradnja pristupa (maksimalno 30m2 GBP za stepenište, rampu i/ili lift i šank ili konobarsku pripremnicu, sanitarije i sl.)

- preporuča se korištenje prirodnih materijala (kamen, drvo i dr.), zasjenjenje velikih staklenih površina kao i korištenje svijetlog kolorita primjerenog mediteranskom podneblju

- udaljenost građevina od granice građevne čestice mora biti najmanje 2m, a od prometne površine 5m ili iznimno h/2

- kolni pristup je osiguran planiranim prometnicama dok je pješački pristup moru i obalnoj šetnici te drugu pješačku komunikaciju unutar zone obavezno predvidjeti jedinstvenim projektom zone

- potrebno je ozeleniti minimalno 40% građevne čestice na način da se planira sadnja visokog zelenila, a obavezno je izraditi projekt hortikulturnog uređenja

- na površinama koje su u prikazu broj 4. Način i uvjeti gradnje označene za pošumljavanje potrebno je obuhvatiti hortikulturnim projektom i uključiti u projekt zone, na njima nije moguća izgradnje već isključivo uređenje odmorišta, vidikovaca, pješačkih putova i slično

- na moru je planirana površina za postavljanje pontona do koje je potrebno osigurati pješački pristup i nije moguće mijenjanje prirodne linije obale, ukoliko je ponton potrebno sidriti obavezno je korištenje sustav bušenih sklopnih sidara (tzv. sustav Manta Ray) radi očuvanja naselja posidonije

- rasvjetu vanjskih prostora je potrebno planirati kao minimalnu/osnovnu i ekološku radi očuvanja bioraznolikosti

- postojeću javnu plažu nije moguće koristiti za potrebe turističkog naselja

- za potrebe turističkog naselja moguće je rekonstruirati postojeću građevinu na plaži  kao prizemnicu do maksimalne visine 4m, odnosno ne smije biti viša od prve poljoprivredne terase, a točna visina će se utvrditi nakon izrade detaljne geodetske podloge, maksimalne tlocrtne površine od 100m2, dok se ostatak površine planiranog gradivog dijela označenog na kartografskom prikaz broj 4. Način i uvjeti gradnje može koristi kao vanjska terasa, građevinu se preporuča projektirati kao više volumena koji čine sklop.

- Za već izgrađeni dio turističke zone primjenjuju se isti parametri. Postojeća građevina se rekonstruira u  postojećim gabaritima. Zamjenska građevina se gradi prema parametrima propisanima za novu gradnju.

GOSPODARSKE GRAĐEVINE UNUTAR MJEŠOVITE NAMJENE

(1) Gospodarske (poslovne, ugostiteljsko turističke i druge)  građevine koje se mogu graditi u okviru mješovite namjene opisane su u članku broj 7. ovih Odredbi.

(2) Za njihovu gradnju će se primijeniti odgovarajuće odredbe za stambeno - poslovne građevine iz članka broj 40. ovih Odredbi.

3.	UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA 	DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

(1) Unutar obuhvata nalaze se župna crkva sa Sv. Spiridona preko puta koje se nalazi i župna kuća unutar koje se nalazi pošta kao i niz kapelica razasutih po naselju. Građevine crkve i kapelica se uređuju i rekonstruiraju sukladno namjeni iz članka 9.

(2) Crkva Sv. Spiridona, rekonstruira se prema potrebi u postojećim gabaritima. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti uređenju otvorenih prostora, vidikovcu i terasastom zelenilu te pješačkoj vezi s glavnom ulicom naselja te održavanju postojećeg zelenila. Postojeće terase potrebno je ozeleniti i nije ih moguće popločati ili na drugi način učiniti vodonepropusnima. Potrebno je koristiti autohtono ili udomaćeno zelenilo kojemu nije potrebna visoka razina održavanja. Preporuča se izraditi hortikulturni projekt. Postojeća stabla alepskog bora (akcentno zelenilo od iznimne važnosti za sliku naselja kao i za osiguranje sjene tijekom okupljanje mještana ispred crkve) potrebno je čuvati i posaditi ona koja nedostaju.

(3) Zgrada župne kuće u kojoj se nalaze trgovina i pošta rekonstruira se u postojećim gabaritima sukladno kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje.

- Zgrada javne i društvene namjene u čijem prizemlju se nalazi područna škola dio je razvojnog projekta 3 koji je opisan u članku broj 81.  te članku broj 64. ovih odredbi u kojem su dati uvjeti gradnje unutar starog dijela naselja Sveta Nedjelja. Školu je prilikom rekonstrukcije potrebno zadržati i za boravak djece predvidjeti i urediti potrebne vanjske prostore. Zgrada se rekonstruira u postojećim gabaritima uz mogućnost postavljanja krovnih prozora radi korištenja potkrovlja. Česticu prema trgu nije moguće ograditi.

GROBLJE

(1) Projektom uređenja prostorne cjeline groblja definirat će se njegovo eventualno proširenje kao i uređenje javnih površina i parkiranja. Obavezan je projekt hortikulture, a u slučaju proširenja groblja obavezno je predvidjeti ozelenjivanje novih dijelova.

(2) Ambijentalne cjeline groblja, opasana kamenim zidom, s očuvanim starim nadgrobnim spomenicima klesanim u kamenu te sa zelenilom, čuvaju se i održavaju. Posebno se čuva pristupni drvored čempresa. Kapela se rekonstruira u postojećim gabaritima.

(3) Sve zahvate koji se odnose na obnovu i rekonstrukciju postojeće strukture groblja, postava novih nadgrobnih spomenika, ploča i sl. moguće je rješavati uz posebne uvjete odnosno prethodnu dozvolu nadležne konzervatorske službe ili službi Grada Hvara.

3.1 Uvjeti smještaja športsko rekreacijskih sadržaja

ŠPORT I REKREACIJA

(1) Postojeće igralište uz more, rekonstruira se i nadopunjuje poslovnim sadržajima. Zona športsko rekreacijske i poslovne namjene obuhvaća se jedinstvenim projektom. Poslovni sadržaji grade se kao prizemnica s glavnom fasadom prema šetnici dok se njihov krov terasasto povezuje sa gornjom kotom zone (Put mora novi). Obavezno je uređenje dječjeg igrališta, ozelenjivanje minimalno 20% zone (visoko zelenilo). Moguće je uređenje ugostiteljske terase na 30% površine (natkrivanje moguće isključivo ozelenjivanjem). Terasaste površine uređuju se kao trg/odmorište. Ukoliko je moguće potrebno je predvidjeti i održavanje manjih manifestacija (koncerti/predstave) na otvorenom.

(2) Velika zona športsko rekreacijske namjene u centru naselja namijenjena je prvenstveno smještaju manjih sportskih terena na otvorenom, na prirodnom terenu uz gradnju pratećih sadržaja (svlačionice, sanitarije, spremišta, prostorija za okupljanja i sl.). Za obuhvat ove zone potrebno je izraditi jedinstveni projekt uređenja. Za prateće sadržaje omogućava se gradnja maksimalno 100m2 GBP ukupno. Maksimalna dopuštena visina izgradnje za prateće sadržaje je E=P, odnosno V= 4m. Potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri očuvati postojeće zelenilo, uređenje se preporuča kao terasasto, a za novu gradnju i rekonstrukciju je potrebno izraditi projekt hortikulturnog uređenja. Preporuča se izvedba zelenog krova te korištenje suvremene tipologije i oblikovnog rješenja. Eventualne nadstrešnice potrebno je izvesti kao ozelenjene lake konstrukcije.

(3) Parkiranje se rješava u sklopu planiranog javnog parkirališta na ulazu u zonu. Parkiralište je ozelenjeno (visoko zelenilo) i vodopropusno (travne kocke, utabana površina i dr.).

UREĐENA PLAŽA

(1) Uređena plaža ispod terasastih poljoprivrednih površina jedini je pristupačni dio obale u obuhvatu plana, a i u širem obuhvatu naselja. Planira se njeno korištenje isključivo kao javne plaže bez mogućnosti davanja u koncesiju ili izdavanja koncesijskih odobrenja. Koncesionirati je moguće isključivo površinu označenu kao gradivi dio u kartografskom prikazu broj 4. Način i uvjeti gradnje, a koja se gradi i uređuje sukladno uvjetima opisanima u članku broj 25. Planira se zadržavanje prirodne obalne linije.

(2) Na uređenom kupalištu obavezno je očuvanje postojećih stabala, njihovo održavanje i sadnja novih stabala u funkciji uređenih odmorišta kao zaštite od sunca.

(3) Obalno more širine unutar obuhvata Plana (u širini od cca 50m uz moguće proširenje) određuje se za potrebe kupalište.

PRIRODNA OBALA I PLAŽA

(1) Prirodna plaža, odnosno prirodna obala se čuva uz intervencije na sanaciji devastiranih betoniranih dijelova obale jedinstvenim projektom uređenja za koji su dani uvjeti u odredbama članka broj 81.

4.	UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

(1) Stambenim građevinama smatraju se obiteljske kuće i stambeno poslovne građevine sukladno članku broj 7 i 8 ovih Odredbi.

(2) Obiteljska kuća je slobodnostojeća ili dvojna građevina koja može imati maksimalno 4 stambene jedinice. Obiteljska kuća može sadržavati i prostore poslovne namjene do 30 % ukupnog GBP-a.

(3) Stambeno poslovne građevine su samostojeće građevine koje uz stambene moraju sadržavati najmanje 30% GBP poslovnih djelatnosti (do maksimalno 400m2 poslovnog prostora odnosno maksimalno 4 ugostiteljsko turističke smještajne jedinice).

(4) Ukoliko se gradi potpuno ukopan podrum maksimalni kig iznosi 0,5. Ako je podrum namijenjen smještaju vozila, ulaz u garažu i rampa za vozila se ne smatraju najnižom kotom uređenog terena.

OBITELJSKE KUĆE

(1) Obiteljske kuće mogu se graditi odnosno rekonstruirati sukladno sljedećim uvjetima:

- minimalna površina građevne čestice za izgradnju slobodnostojeće obiteljske kuće iznosi 500m2 , a maksimalni broj etaža je E=Po/S + 2

- maksimalna visina obiteljske kuće je V=6,5m, kig=0,25 u skladu s kartografskim prikazom broj 4. Način i uvjeti gradnje

- dvojne građevine i nizovi mogu se graditi isključivo unutar starog dijela naselja

- tlocrtna površina slobodno stojeće građevine ne može biti veća od 200m2

- udaljenost građevine od ruba građevne čestice ne može biti manja od 4m, a od javno prometne površine 5m za novu gradnju

- izuzetno, ako je susjedna građevina već izgrađena bliže postojećim i planiranim pješačkim putovima udaljenosti od pješačke površine može biti i manja od 4m, uz uvjet da nema otvora na tom pročelju

- otvorom u zidu ne smatraju se ventilacijski otvori do 0,5m2, odnosno fiksno neprozirno ostakljenje do 2m2 (mutno staklo, staklena opeka i sl.)

- iznimno: balkon, loggia ili prohodna terasa, njihov vanjski rub mora biti udaljen min. 3m od susjedne čestice.

STAMBENO-POSLOVNE  I POSLOVNE GRAĐEVINE

(1) Stambeno poslovne i poslovne građevine mogu se graditi odnosno rekonstruirati kao samostojeće sukladno sljedećim uvjetima:

- minimalna površina građevne čestice iznosi  800m2

- maksimalna visina je E=Po/S+2 etaže, odnosno maksimalno V=6,5m, kig=0,3

- maksimalna tlocrtna površina građevine iznosi 300m2

- građevine veće od 150m2 potrebno je projektirati u više volumena koji mogu biti međusobno povezani i tvore jedinstvenu oblikovno funkcionalnu cjelinu

- udaljenost građevine od ruba građevne čestice ne može biti manja od 4m, a od javno prometne površine 5m za novu gradnju.

PRISTUP NA PROMETNU POVRŠINU

(1) Sve stambene građevine moraju imati priključak na prometnu površinu sukladno uvjetima iz članka broj 47. i 48. ovih Odredbi.

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

(1) Građevine moraju biti građene poštujući elemente tradicijskog graditeljstva. Građevine je potrebno oblikovati na način da se tradicijski elementi gradnje interpretiraju na suvremeni način, uz poštivanje tradicionalnih materijala. Za građevine koje se grade u „tradicionalnom dalmatinskom stilu“ uvjeti su dani u PPUG Hvara.

(2) Boje materijala vidljivih na pročeljima građevina moraju biti iz svijetle palete prirodnih boja uz moguće naglašenije pojedine elemente.

(3) Prilikom oblikovanja svih građevina na kosom terenu obavezno je postavljanje dužeg pročelja paralelno sa slojnicama prirodnog terena ili samostojeća građevina s izmaknutim etažama. Sve etaže, koje se djelomično preklapaju čine jedinstvenu arhitektonsko funkcionalnu cjelinu. Potrebno je poštivati propisanu maksimalnu visinu i broj etaža za cijelu kompoziciju, a ne pojedinačni element, odnosno etažu, sukladno. Izgradnja je uvjetovana konfiguracijom prirodnog terena, a kompozicija obavezno prati njegov nagib.

(5) Ne dozvoljava se prenamjena i dogradnja podrumskih prostora u nove stambene jedinice. Ne dopušta se vođenje instalacija na pročeljima građevina.

(6) Moguća je upotreba ravnog i/ili kosog krova (22°-35°).

(7) U slučaju zamjene postojećih građevina, nove gradnje te kada je primjenjivo i kod rekonstrukcije (dogradnje) potrebno je poštivati gradivi dio ucrtan na kartografskom prikazu broj 4. Način i uvjeti gradnje. Ovo se ne odnosi za rekonstrukciju unutar postojećih gabarita.

UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE

(1) Površine čestica obrađene kao nepropusne (krovovi, terase, popločane staze itd.) mogu biti do 1,5 puta veći od maksimalno dopuštene izgrađene površine.

(2) Građevna čestica namijenjena pretežito stanovanju uređuje se na tradicijski način, u skladu s okolnim ambijentom, i uz upotrebu autohtonog zelenila. Obavezno je ozeleniti građ. čest. uz sadnju visokog zelenila, minimalno 1 stablo na svakih 50m2 vodopropusne površine građ. čestice (u slučaju nove ili zamjenske gradnje ne manje od 4 stabla na građevinskoj čestici).

(3) Građevne čestice koje se nalaze uz rub zapadnog klifa naselja potrebno je odmaknuti od njegovog ruba minimalno 15m, a na prostoru prema klifu sačuvati postojeća stabla ili , ukoliko je potrebno posaditi nova, a sve sukladno kartografskom prikazu broj 4.2. Način i uvjet gradnje.

(3) Prirodni teren je neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice) prije izgradnje sukladno geodetskoj izmjeri. Osnovne karakteristike prirodnog terena su nagib, vegetacija i uređenje (suhozidi, putovi i sl.).

(4) Prilikom uređenja građevne čestice ne može se graditi potporni zid viši od 2m. Ukoliko je potrebna gradnja viših potpornih zidova, teren se oblikuje u formi kaskada. Visina pojedine kaskade iznosi maksimalno 1,5m, a njihova međusobna udaljenost iznosi minimalna 1,5m. Prostor između kaskada obavezno je hortikulturno urediti sadnjom autohtone vegetacije, odnosno vegetacije koja zahtijeva minimalnu potrošnju vode.

(5) Konačno uređeni teren oko građevina, potporni zidovi, terase i sl. prate nagib prirodnog terena, uz maksimalno visinsko odstupanje od 1m. Ne smije se promijeniti prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih objekata.

(6) Površine za parkiranje na građevnoj čestici obrađuju se kao propusne ili polupropusne (travnate rešetke i sl.).

(7) Ograde pojedinačnih građevnih čestica  mogu se izvoditi do najviše 1,5m visine s ulične strane, odnosno 2m na granicama susjednih čestica.

(8) Na građevnoj čestici moguće je urediti prostor s otvorenim ložištem, roštiljem ili kaminom, na minimalnoj udaljenosti od susjednih čestica 3m.

(9) Građevine se moraju izvana potpuno dovršiti u roku od 2 godine od početka građenja, što podrazumijeva konačnu obradu pročelja, sve vanjske zatvore i krov.

(10) Rasvjetu vanjskih prostora je potrebno planirati kao minimalnu/osnovnu i ekološku radi očuvanja bioraznolikosti.

POMOĆNE GRAĐEVINE

(1) Na jednoj građevnoj čestici omogućava se smještaj jedne ili više glavnih građevina, te uz nju pomoćnih građevina koje s njom čine arhitektonsko funkcionalnu cjelinu.

(2) Uz stambene građevine na istoj građevnoj čestici mogu se graditi i pomoćne građevine (drvarnice, spremišta, garaže, sjenice, ljetne kuhinje, bazeni i sl.) i to:

- u sklopu stambene građevine,

- odvojeno od stambene građevine uz minimalnu udaljenost od ruba građevne čestice 3m,

- uz susjednu među uz uvjet da je granični zid izveden od vatrootpornog materijala, ako se na istom ne izvode otvori, te da se odvod vode s krova riješi na vlastitoj parceli, ako susjed gradi pod istim uvjetima ili ako je građevina ukopana u teren i ne ometa korištenje susjedne građ. čestice. (izuzev pomoćnih građevina koje predviđaju upotrebu roštilja s dimnjakom, otvorenog ložišta, kamina i sl.)

(3) U slučaju gradnje pomoćnih građevina smještenih u visinskoj razlici terena, čija je krovna ploča u ravnini ili ispod visinske kote prometnice, a pristupa im se s građevne čestice, na krovnoj ploči ovih pomoćnih građevina je moguće organizirati parkiranje vozila.

(4) Garaže je moguće graditi na udaljenosti od najmanje 3m od ruba kolnika ukoliko se 	takvom izgradnjom ne ugrožava sigurnost prometa.

(5) Visina pomoćne građevine koja se gradi odvojeno iznosi maksimalno P, odnosno 3,5m od najniže kote uređenog terena uz građevinu do gornjeg ruba vijenca. Pomoćne građevine mogu se i ukopati.

MINIMALNI BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA

(1) Potrebno je osigurati minimalno 1 PGM na 100m2 GBP-a za stambene građevine (ali ne manje od broja stanova). Uvjeti za ostale namjene dani su u tablici članka broj 49. ovih Odredbi.

(2) Za čestice kojima se pristupa s glavne ulice naselja nije moguć smještaj parkirališta na čestici na način da se na njega pristupa izravno s prometnice. Za čestice do kojih nije moguće osigurati kolni pristup, potrebno je unutar naselja osigurati javno parkiralište za korisnike planiranih građevina kroz zakup. Moguće je i osigurati potrebna parkirališna mjesta na drugoj lokaciji unutar radijusa 100m (lokacije parkirališta u zelenilu ili dr.).

(3) U slučaju kosog terena i izgradnje potpornog zida prema ulici, koji je rezultat rješenja javno prometne površine, omogućava se gradnja garaža i pomoćnih prostorija iza potpornog zida, što se računa kao podrumska etaža. U tom slučaju maksimalna visina podrumske etaže može iznositi 3,5m do kote vrha potpornog zida, mjereno od srednje kote javno prometne površine uz česticu. Ulazna rampa u podrum neće se smatrati najnižom kotom terena uz građevinu. Unutar potpornog zida moguće je formirati ulazni otvor širine maksimalno 2,5m. Ne mogu se planirati prozori ili drugi otvori osim ulaznog. Eventualni sloj zemlje s potpornim zidom iznad takve garaže se ne uračunava u maksimalnu visinu građevine.

(4) Građevna čestica može imati 1 kolni ulaz, maksimalne širine 6m ili dva kolna ulaza maksimalne širine 3m.

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH I OZAKONJENIH GRAĐEVINA

(1) Moguća je rekonstrukcija postojećih i ozakonjenih građevina u cilju urbane sanacije izgrađenih područja naselja:

- unutar postojećih gabarita ukoliko ti gabariti prelaze dopušteni kis

- do maksimalnog nadzemnog kis-a, a ostale propisane uvjete uređenja (kigN, smještaj i oblikovanje građevine, visina, veličina i uređenje građevne čestice itd.) je potrebno poštivati ukoliko su oni primjenjivi na postojeću legalnu izgrađenost.

(2) Prilikom rekonstrukcije potrebno je poštivati sljedeće uvjete:

- ako se nadograđuje građevina čiji je nadzemni kig veći od propisanog, nadograđene etaže moraju zadovoljiti propisani nadzemni kig

- obiteljske kuće rekonstruiraju se na čestici minimalne površine 200m2 , dok se u starom dijelu naselja građevine rekonstruiraju na postojećim česticama  do maksimalnog nadzemnog kis-a (1,2); ukoliko su postojeće obiteljske kuće sagrađene na česticama manjim od navedenih rekonstruiraju se isključivo unutar postojećih gabarita

- stambeno poslovne i poslovne građevine rekonstruiraju se na čestici minimalne površine 800m2.

(3) Ukoliko se gradi zamjenska građevina potrebno je poštivati uvjete propisane za novu gradnju.

(4) Građevine koje su građene unutar parametara određenih ovim Planom mogu se rekonstruirati u skladu s uvjetima za novu gradnju.

5.	UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I 	OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I 	KOMUNALNE 	MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

5.1	UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

(1) Rješenje prometne mreže prikazano je na kartografskom prikazu broj 2.1. Promet. Na površinama infrastrukturnih sustava namijenjenih prometu mogu se graditi i uređivati građevine, instalacije i uređaji za:

# KOPNENI PROMET

-	Glavna ulica naselja

-	Pristupne ulice naselja

-	Kolno pješačke površine

-	Pješačke površine i obalna šetnica, pješački pravci i biciklističke staze

-	Parkirališta

-	Stajalište autobusa

# KOPNENI PROMET

(1) Planom se predviđa rekonstrukcija postojeće županijske prometnice Ž 6280 koja se u smjeru Hvara priključuje  na državnu cestu D116 kao i rekonstrukcija lokalne prometnice L67190. Ove prometnice unutar naselja imaju funkcije glavne ulice naselja i obavezno ih je izvesti s nogostupom i priključiti na ostatak prometne mreže, kako kolne tako i pješačke, a sve sukladno kartografskom prikazu broj 2.1 Promet.

(2) Pri detaljnom utvrđivanju trasa planirane glavne ulice naselja potrebno je uvažavati specifičnosti reljefa i vegetacijski pokrov na način da se utjecaj na krajobraz  svede na najmanju moguću mjeru, izvođenjem duž prirodnog reljefa poštujući lokalne specifičnosti. Projektom prometnice potrebno je predvidjeti krajobrazno uređenje, ugradnju prirodnih materijala (kamen) gdje god je to moguće, te sadnju prikladne vegetacije kod stabilizacije pokosa nasipa, zasjeka i usjeka prometnice.

(3) Planirana prometna mreža većim dijelom je rekonstrukcija postojećih prometnica i proširenje postojećih profila u skladu s prometnim potrebama i mogućnostima prostora, a manjim dijelom planirane su nove prometnice.

(4) Planom je određen standard elemenata minimalnih poprečnih presjeka planirane glavne ulica naselja te je prikazan na kartografskom prikazu broj 2.1 Promet. Planirani koridor i trasu prometnice moguće je proširiti za potrebe nasipa, usjeka, potpornih zidova proširenja i drugih potrebnih elemenata radi formiranja drvorede i zaštitnog zelenila, kolnih traka za skretanje, parkiranje ili zaustavljanje vozila i sl. Minimalni poprečni profil glavne ulice naselja iznosi ukupno 7m (1,5m nogostup + 2 x 2,75m kolnik). U dijelu glavne ulice naselja nakon odvojka prema planiranom turističkom naselju prometnica nema nogostup, a kolnik je nepromijenjene širine. Planiranim pješačkim vezama okomitim na obalu pješacima se osigurava pristup moru.

(1) Priključak građevne čestice na javno prometnu površinu može biti  na jednom mjestu, maksimalne širine 6m ili putem dva kolna ulaza maksimalne širine 3m.

(2) Izuzetno, omogućava se gradnja prilaza na javnu cestu, na koji se može priključiti maksimalno 4 građevne čestice, i koji ne mora biti u javnom korištenju. Maksimalna dužina prilaza je 60m maksimalne širine 3,5m s eventualnim ugibalištem. Prilazi se utvrđuju potpornim zidovima, ukoliko je potrebno ali se ne asfaltiraju.

(3) Udaljenost građevine od ruba zemljišnog pojasa nerazvrstanih cesta, trgova  i javno prometnih površina ne smije biti manja od 5 metara, osim u starom dijelu naselja Sveta Nedjelja. U izgrađenim dijelovima građevnih područja, ako se ugrađuje nova građevina između dvije postojeće građevine, građevni pravac nove građevine usklađuje se s građevnim linijama postojećih građevina, odnosno građevni pravac nove građevine usklađuje se s građevnim pravcem postojeće građevine koja je udaljenija od ruba ceste.

- Omogućava se gradnja novih i rekonstrukcija postojećih ulica, raskrižja, pješačkih prijelaza i drugih elemenata ulice, a koji nisu ucrtani u grafičkom dijelu Plana.

(5) Ako se radi formiranja čestice za javnu prometnicu smanjuje susjedna građevna čestica, odobrava se odstupanje od propisane veličine građevne čestice do 10%. Odstupanje može iznositi najviše 40m2.

(6) Pristupne prometnice mogu biti javne, u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili s pravom služnosti prolaza do građevne čestice. Moguće ih je graditi unutar svih namjena. Minimalna širina za jednosmjerni promet je 3,5m, a za dvosmjerni 5,5m. Poslovne građevine i građevine javne namjene moraju imati osiguran pješački pristup povezan na sustav pješačkih površina naselja. Pristupne prometnice se utvrđuju potpornim zidovima, ukoliko je potrebno ali se ne asfaltiraju.

(7) U gusto izgrađenim starim dijelovima naselja pristupnim putom za obiteljske stambene građevinu mogu se smatrati postojeće kolno pješačke, pješačke površine ili stepenište.

(8) Planiraju se zaštitni koridori novih prometnica ili novih dijelova prometnica u širini 5m od planirane linije kolnika ili nogostupa (ukoliko je planiran) unutar kojih nije dozvoljena gradnja građevina drugih namjena do utvrđenja građevne čestice za prometnicu ili njen dio. Unutar koridora prometnica dozvoljena je rekonstrukcija postojećih građevina radi osiguranja neophodnih uvjeta života i rada, uz uvjet da se postojeća udaljenost od prometnice ne umanjuje.

    - JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE

(1) Javna parkirališta i parkirališta u zelenilu su planirana na nekoliko lokacija koje su opisane u odredbama članka broj 25. Kapaciteti se određuju sukladno prostornim uvjetima poštujući sigurnost prometa ali ne više od 15 PM na jednoj lokaciji.

(2) U postupku izdavanja akta za gradnju za izgradnju građevina javne, poslovne, ugostiteljsko turističke, proizvodno-servisne i športsko-rekreacijske namjene potrebno je osigurati  parkirališna mjesta prema slijedećim normativima:

| NAMJENA GRAĐEVINE | BROJ MJESTA NA | POTREBAN BROJ MJESTA |
| --- | --- | --- |
| Industrija i skladišta | 1 zaposleni | 0,45 |
| Uredski prostori | 100 m2 GBP | 2 |
| Trgovina | 100 m2 GBP | 2,5 |
| Usluge | 100 m2 GBP | 2 |
| Ugostiteljstvo i turizam | 100 m2 GBP | 2 za hotele 1,5 za pansione i vile 3 za restorane i sl. 2 za sobe i apartmane |
| Višenamjenske dvorane | 1 posjetitelj | 0,15 |
| Športske građevine | 1 posjetitelj | 0,20 |

(3) Potreban broj parkirališnih mjesta potrebno je osigurati u sklopu čestice osim za stari dio naselja za koji su uvjeti opisani u članku broj 64.  Iznimno, ukoliko nema osiguranog kolnog pristupa do čestice ili u svrhu racionalizacije korištenja prostora moguće je i osigurati potrebna parkirališna mjesta na drugoj lokaciji unutar radijusa od 100 m.

(4) Pri određivanju parkirališnih potreba za građevine ili grupe građevina s različitim sadržajima može se predvidjeti isto parkiralište za različite vrste i namjene građevina, ako se koriste u različito vrijeme.

(5) Postojeće garaže i parkirališna/garažna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadržaje, ako se

ne osigura drugo parkirališno/garažno mjesto na istoj ili na drugoj građevnoj čestici, u skladu s ovim

odredbama.

    - POMORSKI PROMET

(1) Unutar obuhvata Plana nisu planirane luke. Luka nautičkog turizma kapaciteta 60 vezova neposredno graniči s planom i sastavni je dio naselja.

5.1.3	TRGOVI I DRUGE VEĆE PJEŠAČKE POVRŠINE

(1) Unutar obuhvata Plana planirane su sljedeće pješačke površine prikazane na kartografskom prikazu broj 2.1 Promet:

- obalna šetnica

- pješačke i biciklističke staze

- ostale pješačke i kolno pješačke površine

- trg

(2) Obalna šetnica se uređuje prirodnim materijalima (šljunak, kamen, zemlja, drvo i sl.), prateći konfiguraciju terena širine oko 3 m. Na dijelu trase moguće je smanjiti njenu širinu sukladno karakteristikama prostora (strm teren na pristupu plaži Zgon).

(3) Pješačke i biciklističke staze se nalaze većim dijelom izvan obuhvata Plana i prilikom projektiranja pješačkih i biciklističkih staza unutar Plana je potrebno voditi računa da se spoje na širi sustav. Njihova minimalna širina iznosi 1,2m ali se može prilagođavati sukladno uvjetima terena. Nije dopušteno njihovo asfaltiranje već završna obrada u prirodnim materijalima (šljunak, kamen, drvo i sl.). Obavezno je spajanje staza unutar naselja na kružnu  stazu Sveta Nedjelja - Jagodna, vodeći računa o konfiguraciji terena i postojećoj vegetaciji.

(4) Ostale pješačke i kolno pješačke površine planirane su na način da osiguraju pristup do mora i obalne šetnice svim stanovnicima naselja. Širina pješačkih površina (putova) iznosi oko 2m ali može se prilagođavati ovisno o uvjetima na terenu. Širina kolno pješačkih površina (putova) iznosi oko 4m i omogućava

istodobno kretanje pješaka i manjeg broja vozila s ograničenjem brzine(lokalno stanovništvo, opskrba  te interventni promet) sukladno propisanim uvjetima. Preporuča se korištenje saćastih i sličnih podloga za učvršćivanje tla ukoliko je potrebno. Pristupne prometnice se utvrđuju potpornim zidovima, ukoliko je potrebno ali se ne asfaltiraju.

(5) Uređenje trga je planirano u obuhvatu označenom na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje, kao mjesta susreta i druženja. Njegovi uvjeti uređenja opisani su u članku broj 81. Uvjeti za uređenje trga uz more opisani su u članku broj 35.

5.2.	UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

(1) Osnovna telekomunikacijska mreža (pošta i elektroničke komunikacije) utvrđena je i ucrtana na kartografskom prikazu broj 2.2 Elektroenergetski sustav, Pošta i elektroničke komunikacije. Omogućava se gradnja sekundarne telekomunikacijske mreže neposrednom provedbom Plana. Planirano je da svaka postojeća i planirana građevina unutar obuhvata ima omogućen priključak na TK mrežu.

(2) Planom su u pravilu planirani podzemni vodovi elektroničke komunikacijske (telekomunikacijske) infrastrukture unutar javnih i zelenih površina te postojeća telefonska centrala. Gdje je god to moguće, sekundarne telekomunikacijske vodove je potrebno smjestiti unutar koridora prometnice i pješačkih površina. Telekomunikacijska mreža se održava, rekonstruira i gradi na način da se omogući gradnja na građevnim česticama u skladu s planiranom namjenom, kao i izvođenje drugih instalacija, a prema sljedećim uvjetima:

(a) Planira se postojeće TK kapacitete izmjestiti u novoizgrađenu KK infrastrukturu. Odcijepe treba obvezno planirati u kabelskim zdencima. Primijeniti odgovarajući tehnologiju elektroničke komunikacijske mreže

sukladno tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za naselje i pojedine građevine (potrebe potrošača). Na rubnim dijelovima mreže moguće je privremena izgradnja zračnih priključaka.

(b) Projektiranje i građenje vodova telekomunikacijske infrastrukture treba izvoditi uz uvažavanje svih zaštitnih mjera i postupaka propisanih za telekomunikacijsku infrastrukturu.

(c) Građevine uređaja TK mreže mogu se rješavati kao samostalne građevine na vlastitim građevnim česticama, ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

(1) Na području obuhvata plana nije predviđeno postavljanje osnovnih postaja -  baznih stanica mobilne telefonije za planirane zone elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI).

(2) Prilikom rekonstrukcije izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova radi implementacije novih tehnologija i/ili potreba novih operatora, potrebno je voditi računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

(1) Koridori komunalne infrastrukture planirani su većinom unutar koridora kolnih, kolno-pješačkih i pješačkih prometnica, a manjim dijelom unutar ozelenjenih površina.

(2) Položaj infrastrukturnih sustava je usmjeravajućeg karaktera te će se njihov precizan položaj utvrditi projektnom dokumentacijom. Dozvoljava se pomicanje dionica kanala, ukoliko se ne remeti usvojenu koncepciju, poštujući koridore ostale infrastrukture. Također detaljnijim hidrauličkim proračunom, dozvoljena su manja odstupanja pojedinih dionica.

# SUSTAV VODOOPSKRBE

(1) Osnovna vodoopskrbna mreža s uređajima utvrđena je i ucrtana na kartografskom prikazu broj 2.3 Vodoopskrbni sustav.

(2) Postojeći i planirani dio naselja Sveta Nedjelja unutar obuhvata Plana snabdijevati će se sanitarnom vodom iz postojećeg tranzitnog cjevovoda za Grad Hvar spojenog na postojeće vodospreme od kojih se jedna nalazi po sredini obuhvata i napaja novi dio naselja, a druga se nalazi u sjevernom dijelu obuhvata i napaja stari dio naselja.

(3) Naselje Sveta Nedjelja snabdijevati će se iz postojećeg vodoopskrbnog sustava Hvara, odnosno iz postojećeg tranzitnog cjevovoda i vodosprema za visoku i nisku zonu snabdijevanja naselja, a za dio naselja s većim tlakom biti će na dovodu ugrađeni reducir ventili.

(4) Planirana je vodovodna mreža prstenastog tipa, koja omogućava bolju sigurnost snabdijevanja potrošača, sa ugrađenim protupožarnim hidrantima raspoređenih duž trase cjevovoda prema važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Vodoopskrbna mreža naselja Sveta Nedjelja  dimenzionirana je i sukladno količini vode potrebnoj za gašenje požara, uz osiguranje dovoljnog tlaka sukladno važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

(5) Trase vodovoda locirane su u prometnicama, a na udaljenost 1m od rubnjaka, dok minimalna dubina ukopavanja iznosi 1m računajući od tjemena cijevi do nivelete prometnice. Minimalni presjek cijevi iznosi 100 mm, koji zadovoljava istovremeni rad dvaju hidranata.

(6) Predviđene su okrugle cijevi za tlak od 16 bara, a investitor može ugraditi cijevi od odgovarajućeg materijala. Cijevi se polažu na posteljicu od pijeska i zatrpavaju sitnozrnim neagresivnim materijalom do 30cm iznad tjemena cijevi. Prije zatrpavanja, trebaju se ispitati na odgovarajući tlak.

(7) U čvorovima treba ugraditi fazonske komade od lijevanog željeza unutar armiranobetonskog okna, pokrivenog pločom sa otvorom iznad kojeg se postavlja lijevano željezni poklopac 60x60cm.

# SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA

(1) Planom je predviđen razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda.

(2) Do realizacije sustava javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje unutar obuhvata Plana prihvat otpadnih voda može se rješavati izgradnjom vodonepropusnih sabirnih jama do 10 ES s osiguranim sistemom pražnjenja i ugovorenim odvozom putem ovlaštene osobe. Za veće objekte obvezna je ugradnja uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda te ispuštanje pročišćenih voda u upojne bunare.

(3) Otpadne vode iz kuhinja ugostiteljskih objekata trebaju se pročistiti predtretmanom (mastolov i taložnica) prije ispuštanja u sustav odvodnje. Svi potrošači koji ispuštaju tehnološke otpadne vode dužni su pročistiti otpadne vode predtretmanom do standarda komunalnih otpadnih voda.

(4) Predviđenim rješenjem sustava odvodnje unutar obuhvata Plana, otpadne vode će se gravitacijskim i tlačnim cjevovodima spojiti na planirani uređaj za pročišćavanje sa podmorskim ispustom, koji je lociran s jugozapadne strane naselja Sveta Nedjelja, uz samu obalu. Postrojenje je potrebno djelomično ukopati, ispod kote šetnice. Okoliš je potrebno ozeleniti, a potporne i ogradne zidove obložiti kamenom.

(5)  Iza uređaja za pročišćavanje planirana je podzemna crpna stanice, kojom se omogućuje istjecanje pročišćene vode u more dugim podmorskim ispustom u obalno more Hvarskog kanala. Uz podmorski ispust lociran je sigurnosni preljev.

(7)  Do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda potrebno je osigurati pristupni put koji može ići i kroz Luku nautičkog turizma.

Oborinska odvodnja

(1) Oborinske vode će se sakupiti planiranom mrežom kanala, dovesti do najniže točke unutar obuhvata Plana te se na više točaka ispustiti u more, odnosno u bujice Bad i Sv. Nedilja, a sve sukladno kartografskom prikazu broj 2.4 Odvodnja otpadnih voda.

(2) Na odvodnim kanalima sa parkirališnih površina potrebno je ugraditi separator ulja i masti, prije priključka na odvodni oborinski kanal.

(3) Čiste oborinske vode sa krovnih ploha i drugih vodonepropusnih površina na građ. česticama treba riješiti ispuštanjem u okolni teren vlastite čestice bez ugrožavanja susjeda.

(4) Trase paralelnih kanala za oborinsku i fekalnu kanalizaciju locirane su u osi prometnice, na različitim dubinama. Oborinski kanal je položen pliće sa minimalnom dubinom ukopavanja 1,5m, računajući od tjemena cijevi do nivelete prometnice, dok ta dubina za fekalni kanal iznosi 1,8m. Zbog povoljnijih priključaka na fekalnu kanalizaciju, cijev je položena za cca 30cm niže od dna oborinskog kanala, a minimalni razmak između vanjskih stijenki kanala iznosi 30cm. Kanali za odvod voda predviđeni su od okruglih cijevi sa kvalitetnim spojevima, što daje maksimalnu sigurnost vodonepropusnosti kanala. Obavezno je ispitati njihovu vodonepropusnost.

- Na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama i dužim dionicama potrebno je ugraditi revizijska okna pokrivena armiranobetonskom pločom sa otvorom 60cm, iznad kojeg dolazi lijevano željezni poklopac.

Uređenje voda i zaštita vodnog režima

(1) Na području naselja nalazi se korito povremenog bujičnog toka Sv. Nedilja i Bad, javno vodno  dobro (k.č. 4384 i 4470 K.O. Hvar) koji prolaze središnjim dijelom novog dijela naselja te korz turističko naselje i poljoprivredne površine. Postojeće neregulirano korito potrebno je regulacijskim radovima urediti na način da se sljevne vode prihvate i sprovedu do ulijeva u odgovarajući recipijent bez poplavnog i erozijskog ugrožavanja okolnog zemljišta i objekata. Uređenje korita je potrebno temeljiti na sposobnosti prirode da apsorbira višak vode obzirom da vodotok prolazi kroz površine najvećim dijelom planirane kao zelene (Vidi kartografski prikaz broj 4. Način i uvjeti gradnje) sukladno EU direktivi o poplavama. Regulaciju je potrebno izvesti uz uvažavanje prirodnih vrijednosti okolnog terena i zaštite prirodne baštine, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima, idejnim rješenjem uređenja bujica Hvar i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Preporuča se regulaciju vodotoka provesti na način da se što više očuvaju prirodna svojstva tla uz odabir prirodnih i podatnih materijala. Od umjetnih materijala preporuča se koristiti one koji se prilagođavaju prirodnom toku, (npr. geotekstil i prefabricirani betonski elementi s travnim otvorima i sl.).

(2) Održavanje vodotoka posebno je važno s aspekta zaštite okolnih građevina, zemljišta i mora od štetnog djelovanja bujičnih voda,  očuvanja poljoprivrednog zemljišta i zaštite kulturnog krajobraza. Stoga se planom određuje  zaštita i uređenje vodotoka, u skladu sa Zakonom o vodama.

(3) Uz bujični vodotok potrebno je osigurati zaštitni inundacijski pojas minimalne širine 3m od gornjeg ruba reguliranog korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra u svrhu održavanja.

(4) Unutar inundacijskog pojasa zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja bujica. Svaki vlasnik, odnosno korisnik građevine, građevinske čestice smještene uz korito vodotoka ili česticu javnog vodnog dobra dužan je omogućiti nesmetano održavanje vodotoka. Ne dopušta se odlaganje otpada te ispuštanje otpadnih voda unutar bujičnog toka.

(5) Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi preko vodotoka potrebno je predvidjeti mostove ili propuste odgovarajućih dimenzija, odnosno rekonstruirati postojeće takve elemente. Također je potrebno predvidjeti tehničko rješenje upuštanja “čistih” oborinskih voda kojim će se osigurati zaštita korita od erozije i neometan protok vodotoka, a detalje usuglasiti s nadležnim stručnim službama Hrvatskih voda.

(6) Polaganje nove linijske infrastrukture moguće je paralelno s reguliranom trasom vodotoka na minimalnoj sigurnosnoj udaljenosti u skladu s vodopravnim uvjetima.

5.3.4. Uvjeti gradnje elektroenergetske  mreže

(1) Za napajanje električnom energijom planiranih objekata potrebno je izvršiti sljedeće:

- prilikom rekonstrukcije županijske ceste Ž 6280 postojeći nadzemni 10 kV razvod je potrebno zamijeniti podzemnima, u trupu prometnice

- postojeća stupna trafostanica TS SVETA NEDJELJA 2 zamjenjuje se trafostanicom 10-20/0,4 kV instalirane snage 630 kVA,

- planirana  TS SVETA NEDJELJA 3 - 20/0,4 kV gradi se na otvorenom kao slobodnostojeća

- gradi se KB 1kV rasplet niskog napona iz TS 10-20/0,4 kV za prihvat postojećih i planiranih potrošača,  a postojeći nadzemni rasplet se rekonstruira kao podzemni prilikom rekonstrukcije glavne ulice naselja

- gradi se, odnosno rekonstruira javna rasvjeta uz glavnu ulicu naselja Sveta Nedjelja uz korištenje ekološke rasvjete, moguće je diskretno osvjetljavanje i dijela obalne šetnice kao i ulica starog dijela naselja te javnih sadržaja poput crkve.

(2) Planirana izgradnja nove TS 20/0,4 kV vezana je uz pojavu novih potrošača turističkog naselja za čije se potrebe gradi.

(3) Građevinska čestica predviđena za slobodnostojeću  trafostanicu 10-20/0,4 kV mora biti minimalne veličine 7x6m (za  trafostanice instalirane snage do 1 x 1.000 kVA), odnosno minimalno 9x8m (za trafostanice instalirane snage 2 x 1.000 kVA). Pristup trafostanicama mora biti nesmetan, zbog potreba servisiranja, tehničkog održavanja i očitanja stanja brojila te je potrebno osigurati pristup teškim (težim) teretnim vozilom.

(4) Potrebno je poštivati sljedeće uvjete prilikom gradnje elektroopskrbne infrastrukture:

- planirane kabele 1 kV izvoditi kabelima tipa XP 00-A, odgovarajućeg presjeka

- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je 1,2m

- širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela

- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera (110, (160, odnosno (200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN)

- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50mm2

- elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabeli, ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45(.

(5) Planirana mreža niskog napona, lokacija trafostanice i priključak planiranih objekata su prikazani na situaciji u grafičkom prilogu. Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti usklađena sa odredbama iz relevantnih sektorskih zakona i propisa.

6.	UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

# Javni park – Z1

(1) Planira se uređenje javnih parkovnih površina u sklopu jedinstvenog projekta športsko rekreacijske zone sukladno odredbama članka broj 81.

Uređene zelene površine – Z2

# (1) U sklopu planirane zelene površine u centru naselja nalazi se kapelica, spomenik palim borcima NOB-a kao i kameni kotač za tiješnjenje maslina koje je potrebno uklopiti u konačno uređenje. Preporuča se čuvanje akcentnog stabla badema kao i grmova kapara.

# (2) Zelena površina uz županijsku cestu i planirano stajalište autobus potrebno je urediti na način da se omogući zasjenjenje korisnicima stajališta, dakle obavezna je sadnja visokog zelenila, postavljanje ozelenjenih pergola, klupa i sl..

# (3) Uređene zelene površine uz Put Skrinje obavezno je oplemeniti visokim zelenilom, odnosno drvoredom između kojeg je moguće organizirati sezonsko parkiranje uz zadržavanje prirodne zemljane podloge.

# (4) Uređene zelene površine uz samu obalu potrebno je ozeleniti sadnjom visokog i grmolikog zelenila. Moguće je uređenje sunčališta i terasa koje ne smiju pokrivati više od 20% površine.

7.	MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I 	GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH 	VRIJEDNOSTI

(1) Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina i građevina i krajobrazne baštine prikazane su na kartografskom prikazu broj 3.1. Kulturna baština i krajobraz, a mjere zaštite prirodne baštine prikazane su na kartografskom prikazu broj 3.2. Prirodna baština.

# MJERE ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE

(1) Ovim Planom propisuju se mjere zaštite za kulturna dobra graditeljske baštine:

- 	stari dio naselja Sveta Nedjelja

-	sakralne građevine

-	memorijalna baština

-	gustirne/pjoveri.

STARI DIO NASELJA SVETA NEDJELJA - M1

(1) Stari dio naselja Sveta Nedjelja, planiran kao pretežno stambena namjena u jezgri - M1,  uokviren je mozaikom kultiviranih agrarnih površina pod vinogradima i šuma alepskog bora. Definiranjem zelene cezure između starog dijela naselja i novih površina za njegov razvoj uz uspostavljanje bolje pješačke i kolne povezanosti nove i stare cjeline naselja doprinosi se njegovoj revitalizaciji.

(2) U zoni prostorno-planske zaštite starog dijela naselja Sveta Nedjelja nije dozvoljeno povećavati kapacitet građevina podizanjem nadozida u potkrovlju i izvedbom luminara, niti je dozvoljeno graditi balkone. Dogradnje je potrebno oblikovno uskladiti s izvornom graditeljskom strukturom. Vertikalne komunikacije između 1. i viših katova potrebno je planirati unutar objekta. Svi radovi i građevinski detalji na kućama (zidanje kamenom u vapnenom mortu, način fugiranja, način žbukanja, način izvođenja strehe, izrada drvenog dvostrešnog krovišta i drvene međukatne konstrukcije, pokrivanje krovova kupom kanalicom, utorenim crijepom ili kamenim pločama, izvedba kamenih vanjskih stubišta, izvedba tradicijske vanjske i unutarnje stolarije) trebaju se izvoditi tradicijskim materijalima, uz primjenu tradicijskih tipoloških detalja te u skladu s tipološkim karakteristikama cjeline. Povijesne građevine potrebno je obnoviti cjelovito, zajedno s njihovim neposrednim okolišem (dvorištem, vrtom, poljoprivrednom površinom, pristupom, gustirnama i sl.).

(3) Kod nove gradnje potrebno je poštovati izvornu tipologiju građenja u pogledu:

- tlocrtnih gabarita – preferira se tlocrtni oblik izduženog pravokutnika ili kombinacija/adicija pravokutnog tlocrta ("L", "T" i sl.)

- katnosti - maksimalno P+2, jednu etažu je moguće izvesti i kao suteren ukoliko je teren kosi

- oblikovanja krovišta – propisuju se dvostrešna krovišta nagiba prilagođenog pokrovu (minimalno 30˚), iznimno ako lokalni uvjeti to zahtijevaju mogući su trostrešni i četverostrešni

- dispozicije i dimenzija otvora – preporučaju se otvori u formi vertikalno položenog pravokutnika

- korištenje elemenata hortikulture prilikom oblikovanja potpornih zidova, vanjskih stubišta, ogradnih zidova i sl.

(4) Sve putove u naselju poželjno je urediti na tradicijski način - grubo obrađenim kamenim blokovima položenim u zemljanom naboju ili opločanjem kamenim pločama. Posebno se čuva dio puta popločan „koagulavanjem“ sjeverno od župne crkve Sv. Spiridona.

(5) Garaže i parkirališna mjesta nije potrebno osigurati na građevnoj čestici već je promet u mirovanju moguće riješiti izvan/na prilazu stambeno-gospodarskim nizovima, odnosno na rubnim dijelovima starog dijela naselja.

(6) U projektiranju razvoda kanalizacije potrebno je poštovati postojeću parternu obradu. Opskrbu sanitarnom vodom riješiti osposobljavanjem postojećih gustirni. Elektroinstalacije treba voditi podzemno. Način i mjesto postave priključnih ormarića i brojila na povijesnim/tradicijskim građevinama dogovoriti s nadležnom konzervatorskom službom. Položaj i oblikovanje trafostanice također treba dogovoriti s nadležnom konzervatorskom službom.

(7) Gradnja otvorenih bazena nije dozvoljena.

SAKRALNE GRAĐEVINE

(1) Unutar obuhvata Plana nalazi se više sakralnih građevina opisanih u članku broj 9. i označenih na kartografskom prikazu broj 3.1. Kulturna baština i krajobraz:

- župna crkva Sv. Spiridona uređuje se i rekonstruira unutar zajedno sa pripadajućim terasastim zelenim površinama i vidikovcem prema uvjetima iz članka broj 33.

- Crkvica na groblju uređuje se i rekonstruira sukladno uvjetima iz članka broj 34. zajedno s pripadajućim zelenilom, pješačkim površinama i grobnim mjestima temeljem jedinstvenog projekta

- kapelice koje se nalaze uz put čuvaju se i uklapaju u okolne zelene površine

MEMORIJALNA BAŠTINA

(1) Spomen ploča palim borcima NOB-a i spomen ploča Ružmarinske zadruge važan su dio kolektivne memorije naselja te ih je potrebno čuvati i uklopiti u novo uređenje ili eventualnu novu namjenu.

GUSTIRNE/PJOVERI

(1) Gustirne/pjovere potreno je obnavljati i koristiti u izvornoj namjeni ukoliko je to moguće. Bunare i okolne platoe potrebo je zadržati u izvornom obliku i uklopiti u novo uređenje ili eventualnu novu namjenu.

MJERE ZAŠTITE PRIRODNE BAŠTINE

KULTIVIRANI AGRARNI KRAJOLIK

##### (1) Kultivirani agrarni krajolik grada Hvara širi je od samog obuhvata Plana. Posebno se kao vrijedan prirodni krajobraz ovim planom štiti vrijedni agrarni krajolik vinograda u naselju Sveta Nedjelja. Ograničavanjem gradivih dijelova i raspoređivanjem zelenih površina čuvaju se vrijedne poljoprivredne površine, terase, suhozidi i slični vrijedni tradicionalni elementi. Zelene površine povezane su mrežom pješačkih komunikacija i na njima su raspoređene točke i potezi značajni za panoramske vrijednosti krajobraza gdje se planira gradnja vidikovaca/odmorišta.

(2) Potrebno je koristiti isključivo  autohtone i udomaćene vrste poljoprivrednih kultura, a neautohtone se vrste mogu koristiti jedino ako je to neophodno radi zaštite od erozije. Prednost je potrebno dati plavcu.

(3) Koliko god je to moguće buduću izgradnju je potrebno uklopiti u postojeće gomile i suhozide.

PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE

(1) Obuhvat plana nalazi se unutar područja očuvanja značajno za ptice (POP) HR10000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac, te područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS): HR3000135 Hvar od uvale Dubovica do rta Nedjelja i HR3000457 južna obala Hvara od rta Nedjelja do uvale Česminica.

(2) Osnovne mjere za očuvanje ciljanih vrsta ptica (i način provedbe mjera) u Područjima očuvanja značajnim za ptice (POP) propisane su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 15/14)

(3) Za navedena područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) slijedeći uvjeti i mjere zaštite prirode ugrađeni su u ovaj Plan:

-	očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom

-	gospodarenje šumama provoditi sukladno  načelima certifikacije šuma

-	postojeće šume zaštititi od prenamjene i krčenja, očuvati šumske čistine i šumske rubove, uklanjanje 				drvenaste vegetacije potrebno je obavljati u razdoblju od 15. kolovoza do 31. ožujka kako bi se izbjeglo 		razdoblje gniježđenja većine vrste ptica

-	očuvati fosilne, arheološke i druge nalaze

-	pri odabiru prometnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune te ciljevima očuvanja ekološke mreže

-	uređenje postojećih građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti

-	pri oblikovanju građevina treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog 				prostora i tradicionalnoj arhitekturi

-	osigurati pročišćavanje otpadnih voda koje se ulijevaju u more

-	očuvati povoljnu građu i strukturu morskog dna, obale i priobalnih područja

-	liniju prirodne obale nije moguće mijenjati, betonirati ili nasipati, a na obali nije moguće graditi zbog 				rasprostranjenosti rijetkog i ugroženog stanišnog tipa F.4.1. Površine stjenovitih obala pod halofitima

-	zabraniti sidrenje izvan trajnih sidrišta te ne dopustiti gradnju i nasipanje obale na području 				rasprostranjenosti rijetkog i ugroženog stanišnog tipa G.3.5. naselja posidonije i u zoni utjecaja

-	osvjetljenje objekata i internih prometnica planirati u nužnom minimumu te koristiti ekološku rasvjetu 			radi smanjenja utjecaja na bioraznolikost

-	očuvati povoljne stanišne uvjete u spelološkim objektima održavanjem povoljnih fizikalno-kemijskih 				obilježja i kvalitete vode

-	osigurati zbrinjavanje otpadnih voda s odgovarajućim stupnjem pročišćavanja.

- Planirani zahvati u području ekološke mreže koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

AKCENTNO ZELENILO

- Akcentno zelenilo označeno je simbolom na kartografsko prikazu 3.2 Prirodna baština te ga je potrebno održavati i čuvati te mu prilagoditi sve nove intervencije. Najvažniji primjerci akcentnog zelenila označeni su i simbolom i brojkom, a riječ je o sljedećim biljnim vrstama(stablima):

- Čempres (ispod ceste)

- Alepski bor (uz cestu)

- Badem (uz spomenik NOB-u)

- Grupacija koprivića (stari dio naselja)

- Badem (u polju)

- Alepski bor (uz ružmarinsku zadrugu)

- Alepski bor (uz crkvu) - nadopuniti stabla koja nedostaju

- Alepski bor (na stijeni, iznad novog igrališta)

- Rogač (uz cestu)

- Grupacija alepskog bora (uz cestu)

- Rogač (uz cestu, bliže moru, novi dio naselja)

- Alepski bor (na punti).

8. 	GOSPODARENJE OTPADOM

(1) Istočno od groblja, uz glavnu ulicu naselja izgrađen je reciklažni otok s posudama za odvojeno sakupljanje otpada. Potrebno je urediti još jedan reciklažni otok na lokaciji ucrtanoj na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina, između novog dijela naselja i turističkog naselja, a uz glavnu ulicu. Lokaciju je moguće prilagoditi ali ona mora biti ispod kote 65 m nadmorske visine. Okoliš reciklažnog otoka je potrebno urediti sadnjom visokog zelenila i sanirati divlje odlagalište komunalnog i građevinskog otpada.

(2) Prikupljeni otpad će se odvoziti na postojeće odlagalište komunalnog otpada Stanišće u granicama određenim Prostornim planom Grada Hvara do izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom, te pretovarne stanice na području Starog Grada.

9.	MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Zaštita voda i mora

(1) Mjere zaštite voda i mora date su u članku broj 58. unutar poglavlja Uređenje voda i zaštita vodnog režima te u članku broj 56. koji se odnosi na uređenje te izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda.

Zaštita od voda

(1) UPU predviđa zaštitu padina i nižih dijelova naselja, te zaštitu tla od erozije:

-	održavanjem vodotoka/bujica Bad i Sveta Nedjelja,

-	zabranom gradnje unutar njihovih inundacijskih pojasa (3 m od korita)

-	uređenjem i održavanjem zatvorenih kanala uz prometnice te njihovo korištenje kao dijela sustava 				odvodnje oborinskih voda

-	pošumljavanjem i održavanjem vegetacije i poljoprivrednih kultura i terasa na padinama kao prirodne 			brane eroziji tla.

Zaštita i sanacija ugroženih dijelova okoliša

(1) Planom se određuju dijelovi prostora, označeni na kartografskom prikazu 3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite; 3.1.  Kulturna baština i krajobraz, u kojima je posebno ugrožen okoliš i to:

-	devastirani dijelovi prirodne obale nekontroliranim betoniranjem sunčališta čija sanacija je predviđena 			u sklopu obuhvata jedinstvenog projekta sanacije obale, označen na kartografskom prikazu 3. Područja 		primjene posebnih mjera uređenja i zaštite,

-	poslovna zona u centru naselja (vinarija Zlatan Plenković) unutar koje su postavljeni inoks tankovi  koji 			ugrožavaju vizuru kulturnog krajolika, a odlaganjem paleta i drugog materijala je onemogućeno ili 				otežano korištenje javnih površina (glavne ulice naselja); za ovu zonu su propisani posebni uvjeti 				izgradnje, odnosno rekonstrukcije u cilju sanacije i poboljšanja uvjeta korištenja vinarije,

-	poslovna zona na rubu naselja (kamenar Plenković) koju je potrebno hortikulturno oplemeniti i 					ograničiti vanjski radni prostor na neposredan okoliš hale u svrhu očuvanje vizure.

(1) Planom se određuje provođenje mjera zaštite i sanacije okoliša za navedene dijelove prostora (obala i poslovne zone) u članku broj 82.  i 74. uz poštivanje sljedećeg uvjeta:

-	poštivanjem načela da onečišćivač (graditelj) snosi troškove nastale u vezi s onečišćivanjem, 						troškove sanacije i pravične naknade štete.

Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

# Mjere posebne zaštite

(1) Osnovne mjere zaštite i spašavanja sadržane su u Planu, kroz propisanu gustoću izgradnje, način gradnje - udaljenosti među građevinama, visine i sl., te prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu.

Posebne mjere obuhvaćaju sklanjanje ljudi, zaštitu od rušenja, zaštitu od požara, zaštitu od potresa i zaštitu od akcidentnih situacija.

(2) Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti izrađene su u skladu sa Zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja koji su sastavni dio Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Hvar.

(3) Prilikom provedbe planiranih mjera zaštite potrebno je poštivati sljedeću zakonsku regulativu:

- Zakon o sustavu civilne zaštite ( NN 82/15, 118/18)

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)

- Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenje (NN 49/17)

- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17).

# Sklanjanje ljudi

# (1) Propisuje se obaveza osiguranja zaklona prilikom gradnje novih građevina, opremljenog na način da pruži minimalne uvjete za višednevni boravak, adekvatno opremljen te izoliran. Zaklon je dvonamjenski prostor koji u mirnodopskoj uporabi ima funkciju pomoćne prostorije (ostave, radione, hobi prostor, konoba ili slično), a u slučaju potrebe postaje zaklon.

# Zaštita od požara

(1) Izgrađeni dio obuhvata Plana u starom dijelu naselja karakterizira gusta gradnja  sa kolnopješačkom prometnom mrežom i smanjenom pristupačnošću. Izgrađene novije dijelove naselja karakterizira manja izgrađenost i gradnja u zelenilu, često unutar šume ili uz poljoprivredne površine. Velike površine obrasle makijom i neuređenom borovom šumom također povećavaju opasnost od požara.

(2) Ovim planom je predviđena, izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih prometnica. Također je planirano uređenje makijom zaraslih površina u uređene zelene površine povezane sustavom pješačkih komunikacija s odmorištima i vidikovcima. Propisanom udaljenošću objekata od kolnika zaštićuje se kolnik od ruševina i omogućava pristup vatrogasnih vozila.

(3) Nove građevine potrebno je projektirati imajući u vidu zaštitu od požara sukladno relevantnim sektorskim propisima.

(4) Prilikom projektiranja posebnu pozornost potrebno je obratiti na sljedeće propise:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03)

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)

- objekti za parkiranje; austrijski standard TRVB N 106 ili OIB - Smjernice 2.2 protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama, 2011. godina

- sprinkler uređaji; njemačke smjernice VdS ili VdS CEA 4001, 2008. godina

- stambene i uredske zgrade; austrijski standard

- trgovački sadržaji; u skladu s tehničkim smjernicama, austrijskim standardom TRVB N 138 ili američkim smjernicama NFPA 101, 2015. godina

- ugostiteljski sadržaji; Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

- izlazni putovi iz zgrada; američke smjernice NFPA 101, 2015. godina

# Zaštita od potresa

(1) Područje obuhvata Plana nalazi se unutar zone koju može pogoditi potres jačine do VIII stupnja MCS ljestvice, što se smatra jakim potresom koji može izazvati srednje teške posljedice (oštećenje i rušenje građevina uz moguće pucanje tla). Nove građevine potrebno je projektirati imajući u vidu zaštitu od potresa, sukladno relevantnim sektorskim propisima.

# Zaštita od akcidentnih situacija

(1) Opasnost postoji od zagađenja obalnog mora koje može nastati radi havarije brodova koji prevoze naftne derivate ili opasne terete.

10.		MJERE PROVEDBE URBANISTIČKOG PLANA

# RAZVOJNI PROJEKTI

(1) Ovim Planom planirana su tri razvojna projekta naselja Slano: za središnji trg sa zgradom škole, za ružmarinsku zadrugu i za športsko rekreacijsku zonu. Za njihov obuhvat se propisuje obaveza izrade jedinstvenog arhitektonsko urbanističkog projekta sukladno obuhvatu prikazanom na kartografskom prikazu broj 4. Način i uvjeti gradnje, uz poštivanje smjernica i uvjeta iz urbanih pravila u ovih Odredbi te konzervatorskih smjernica iz poglavlja broj 9 ovih Odredbi. Obuhvat razvojnih projekata u manjoj mjeri je moguće prilagoditi ili proširiti, ukoliko se prilikom detaljnijeg definiranja programa za tim ukaže potreba. Također je moguće projekte i objediniti. Preporuča se provedba arhitektonsko urbanističkog natječaja.

(2) Arhitektonsko urbanistički projekt za razvojne projekte sadrži:

# PROJEKT  IZGRADNJE NOVIH I/ILI REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIH GRAĐEVINA

sukladno prostorno planskim pokazateljima u članku broj 46.

# HORTIKULTURNI PROJEKT UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA

(detaljni opis biljnih vrsta, načina održavanja i dr.)

# PROJEKT URBANE OPREME

# a) popločanje/završna obrada pješačkih površina

# b) javna rasvjeta (ukoliko se utvrdi potreba moguće ju je planirati kao minimalnu/osnovnu i ekološku radi očuvanja bioraznolikosti)

c) klupe, parkiralište za bicikle, koševi za otpatke, česme i dr.,

d) urbana signalizacija povijesne baštine prikazane na karti 3.1. i glavnih sadržaja naselja

# PROJEKT SANACIJE PRIRODNE OBALE

(1) Preporuča se u sanaciju neprimjereno betoniranih dijelova obale napraviti kroz hurtikulturni i arhitektonski projekt uređenja ozelenjenih odmorišta/sunčališta. Obavezna je sadnja autohtonih vrsta uz detaljni opis biljnih vrsta, načina održavanja i dr. Obuhvat projekta sanacije je moguće proširiti i u njega uključiti obalnu šetnicu i širi pojas obale.

PLANSKE PREPORUKE

(1) Podnositelj zahtjeva odgovarajućeg odobrenja za građenje obvezan je u tekstualnom dijelu projekta obrazložiti razloge nepoštivanja određene mjere koja je dio Odredbi ovog Plana u formi preporuke.

DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

(1) Etaža - oznaka bilo kojeg kata građevine (prizemlje, kat, potkrovlje, kat pod kosim krovom itd.) koje je moguće graditi iznad suterena ili podruma pod uvjetom da građevina ne premaši zadanu visinu; u ovom PPUG se određuje minimalna visina etaže od 3m, što podrazumijeva svijetlu visinu 2,8m + međukatna konstrukcija.

(2) Podrum (Po) - sve građevine imaju mogućnost gradnje potpuno ukopanog podruma, s koeficijentom izgrađenosti Kig max =0,5, ako u Odredbama nije navedeno drugačije. Djelomično ukopani podrum gradi se s koeficijentom izgrađenosti nadzemnih dijelova (kigN). Podrum se ne smije koristiti za stanovanje. Ako je podrum namijenjen smještaju vozila, ulaz u garažu i rampa za vozila ne smatraju se najnižom kotom uređenog terena.

(3) Suteren (S) - je dio građevine, čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni teren, odnosno najmanje jednim svojim pročeljem se nalazi izvan terena. Suteren je moguće graditi isključivo na kosom terenu.

(4) Potkrovlje - površina pod kosim krovom, uz maksimalno mogući nadozid od 1,2m od kote stropa najgornje pune etaže; potkrovlje može imati samo jednu korisnu etažu.

(5) Kota konačno zaravnanog i uređenog terena – visina građevine mjeri se od kote konačno zaravnanog i uređenog terena, za koji vrijedi sljedeće:

-	za prirodni teren odstupanje može biti ±1m

-	za kosi teren odstupanje može biti ±1,5m.

(6) Ravni teren -  teren gdje je razlika najviše i najniže kote prirodnog terena na građ. čestici maksimalno 10 %, a ako je ta razlika veća teren se smatra kosim.

(7) Nadzemne etaže – su suteren (S), prizemlje (P), kat (1K, 2K) i potkrovlje (Pk).

NEUSKLAĐENOST GEODETSKIH PODLOGA

(1) Kartografski prikazi UPU-a Sveta Nedjelja izrađeni su na katastarsko-topografskoj podlozi. Podaci koji proizlaze iz geodetske snimke (topografske podloge) i podaci koji proizlaze iz katastarskog plana se ne preklapaju u potpunosti. Dopuštena su manja odstupanja od grafičkih dijelova Plana, u svrhu njegovog provođenja, u mjeri koja se može iskazati kao netočnost i/ili nepreciznost geodetskih podloga, a što se neće smatrati izmjenom UPU-a.